## Slide 1
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd
Estimate
MI2 (Packaging)

## Slide 2
Packaging Production Flow Chart
Start
AE ดีลงานกับลูกค้า
AE เปิด RFQ ใน MI
ส่งสเปคงานให้ทีม Estimate
ทีม Estimate คิดราคางาน และส่งข้อมูลกลับไปที่ AE
AE สร้าง Quotation
เพื่อขายงาน
AE
ขายงานได้
เปิด Job
เข้าสู่ขั้นตอนการวางและผลิต
End
AE รู้สเปคงาน
คิดราคาจาก MI2
AE สร้าง Quotation
เพื่อขายงาน
AE ใส่สเปคงาน เพื่อทำการคิดราคางาน ผ่านระบบ Estimate Packaging และสร้าง quotation เพื่อนำไปขายงาน
Estimate Packaging
Yes
No
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 3
Packaging Production
Materials
  Paper
  Plate
Print (Press) – Special ink
After Press
  Die-cut
  Assembly (ประกบ/ติดลิ้นกาว)
  แกะ
  Inspection
Packing
  Paper band
  Kraft wrap
  Carton
  Pallet
Coating
Foil stamp
Emboss
Deboss
Add-ons
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 4
Parameter คิดขนาด Layout size
w - ความยาวด้านกว้าง
l - ความยาวด้านยาว
d - ความยาวด้านสูง
dust - ความยาว Dust flap
t - ความยาว Tuck flap
g - ความยาว Glue flap
ol - ความยาว ol
n - จำนวนชิ้นงาน
b - ระยะเผื่อเจียร (3 mm)
Parameter คิดขนาด Paper size
Paper_edge - ระยะเผื่อขอบกระดาษ (4 mm)
Color_bar - Colorbar (8 mm)
Gripper - ระยะ gripper (12 mm)
การวางเลย์
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 5
Layout Size
12 mm : gripper
8 mm : color bar
4 mm : paper edge
4 mm : paper edge
Layout Size
ขนาดชิ้นงาน (open size รวม bleed)
Layout Size
Paper Size
การวางเลย์
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 6
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd
Template Type 1: กล่องฝาคู่ : Reverse Tuck End
Template Type 3: กล่องออโต้ล็อคแบบหูขัด
: Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)
Template Type 4: กล่องออโต้ล็อคแบบทากาว
: Tuck Top Auto Bottom (TTAB)
Template Type 5: กล่องฝาครอบ
: Double Glue Side Wall (Simplex Tray)
Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ
: Frame-Vue Tray

## Slide 7
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd
Template Type 7: กล่องเบนโตะ
: Four Corner Beers Tray with Lid
Template Type 8: กล่องทรงจั่ว
: Gable Top with Auto Bottom***(review)
Template Type 9: ปลอกกล่อง : Sleeve
Template Type 10: กล่องทรงหมอน
: Pillow Box
Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบทากาว
: Seal End
Template Type 12: Custom

## Slide 8
Template Type 1: กล่องฝาคู่ : Reverse Tuck End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I: dust<=(w+t)/2
N=1: w side = (2)*(w+t)+ 1*(2*b+d)
N=2: w side = (3)*(w+t)+ 2*(2*b+d)
N=3: w side = (4)*(w+t)+ 3*(2*b+d)
N=n: w side = (n+1)*(w+t)+ n*(2*b+d)
Case II: dust>(w+t)/2
N=1: w side = 2*(w+t)+1*(2*b+d)+(0)*(2*dust)
N=2: w side = 2*(w+t)+2*(2*b+d)+(1)*(2*dust)
N=3: w side = 2*(w+t)+3*(2*b+d)+(2)*(2*dust)
N=n: w side = 2*(w+t)+n*(2*b+d)+(n-1)*(2*dust)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 9
Template Type 1: กล่องฝาคู่ : Reverse Tuck End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I:
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 10
Template Type 2: กล่องฝาคู่ : Straight Tuck End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b
W side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: w side = 2*(w+t)+1*(2*b+d)+(0)*(dust+w+t)
N=2: w side = 2*(w+t)+2*(2*b+d)+(1)*(dust+w+t)
N=3: w side = 2*(w+t)+3*(2*b+d)+(2)*(dust+w+t)
N=n: w side = 2*(w+t)+n*(2*b+d)+(n-1)*(dust+w+t)
Case II: align: overlap && dust<=(w+t)/2
N=1: w side = (2)*(w+t)+1*(2*b+d)
N=2: w side = (3)*(w+t)+2*(2*b+d)
N=3: w side = (4)*(w+t)+3*(2*b+d)
N=n: w side = (n+1)*(w+t)+n*(2*b+d)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 11
Template Type 2: กล่องฝาคู่ : Straight Tuck End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b
W side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case III: align: overlap && dust>(w+t)/2
N=1: w side = 2*(w+t)+1*(2*b+d)+(0)*(2*dust)
N=2: w side = 2*(w+t)+2*(2*b+d)+(1)*(2*dust)
N=3: w side = 2*(w+t)+3*(2*b+d)+(2)*(2*dust)
N=n: w side = 2*(w+t)+n*(2*b+d)+(n-1)*(2*dust)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 12
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
Template Type 2: กล่องฝาคู่ : Straight Tuck End
Case II: align: overlap
N=1: l side = 2*1*(l+b)+(3)*w+(0)*g
N=2: l side = 2*2*(l+b)+(5)*w+(1)*g
N=3: l side = 2*3*(l+b)+(7)*w+(2)*g
N=n: l side = 2*n*(l+b)+(2*n+1)*w+(n-1)*g
**Remark: ถ้า w side -> n=1 ให้ใช้ l side case I
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 13
Template Type 3: กล่องออโต้ล็อคแบบหูขัด : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*dust
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*dust
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*dust
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)+Math.floor(n/2)*dust
Case II: align: overlap && dust<=(w+t)/2
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)
W side
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 14
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol
W side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Template Type 3: กล่องออโต้ล็อคแบบหูขัด : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)
Case III: align: overlap && dust>(w+t)/2
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*(2*dust-w-t)
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)+Math.floor(n/2)*(2*dust-w-t)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 15
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
Case II: align: overlap
N=1: l side = 2*1*(l+b)+(3)*w+(0)*g
N=2: l side = 2*2*(l+b)+(5)*w+(1)*g
N=3: l side = 2*3*(l+b)+(7)*w+(2)*g
N=n: l side = 2*n*(l+b)+(2*n+1)*w+(n-1)*g
**Remark: ถ้า w side -> n=1 ให้ใช้ l side case I
Template Type 3: กล่องออโต้ล็อคแบบหูขัด : Tuck Top Snap Lock Bottom (TTSLB)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 16
Template Type 4: กล่องออโต้ล็อคแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*dust
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*dust
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*dust
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)+Math.floor(n/2)*dust
Case II: align: overlap && dust<=(w+t)/2
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)
W side
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 17
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, t, n, b, ol
W side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Template Type 4: กล่องออโต้ล็อคแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)
Case III: align: overlap && dust>(w+t)/2
N=1: w side = 1*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+0*(2*dust-w-t)
N=2: w side = 2*(ol+w/2+2*b+d)+(1)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)
N=3: w side = 3*(ol+w/2+2*b+d)+(2)*(w+t)+1*(2*dust-w-t)
N=n: w side = n*(ol+w/2+2*b+d)+(Math.floor(n/2)+(n%2))*(w+t)+Math.floor(n/2)*(2*dust-w-t)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 18
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: align: straight
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
Case II: align: overlap
N=1: l side = 2*1*(l+b)+(3)*w+(0)*g
N=2: l side = 2*2*(l+b)+(5)*w+(1)*g
N=3: l side = 2*3*(l+b)+(7)*w+(2)*g
N=n: l side = 2*n*(l+b)+(2*n+1)*w+(n-1)*g
**Remark: ถ้า w side -> n=1 ให้ใช้ l side case I
Template Type 4: กล่องออโต้ล็อคแบบทากาว : Tuck Top Auto Bottom (TTAB)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 19
Template Type 5: กล่องฝาครอบ : Double Glue Side Wall (Simplex Tray)
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I:
N=1: w side = 1*(w+4*d+2*b)
N=2: w side = 2*(w+4*d+2*b)
N=3: w side = 3*(w+4*d+2*b)
N=n: w side = n*(w+4*d+2*b)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 20
Template Type 5: กล่องฝาครอบ : Double Glue Side Wall (Simplex Tray)
W SIDE
L SIDE
Parameter: l, d, dust, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
L side
Case I:
N=1: w side = 1*(l+4*d+2*b+2*dust)
N=2: w side = 2*(l+4*d+2*b+2*dust)
N=3: w side = 3*(l+4*d+2*b+2*dust)
N=n: w side = n*(l+4*d+2*b+2*dust)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 21
Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ : Frame-Vue Tray
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, dust, ol(frame) n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I:
N=1: w side = 1*(w+4*d+2*b+2*ol+2*dust)
N=2: w side = 2*(w+4*d+2*b+2*ol+2*dust)
N=3: w side = 3*(w+4*d+2*b+2*ol+2*dust)
N=n: w side = n*(w+4*d+2*b+2*ol+2*dust)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 22
Template Type 6: กล่องฝาครอบ มีขอบ : Frame-Vue Tray
W SIDE
L SIDE
Parameter: l, d, dust, ol(frame) n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
L side
Case I:
N=1: w side = 1*(l+4*d+2*b+2*dust+2*ol)
N=2: w side = 2*(l+4*d+2*b+2*dust+2*ol)
N=3: w side = 3*(l+4*d+2*b+2*dust+2*ol)
N=n: w side = n*(l+4*d+2*b+2*dust+2*ol)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 23
Template Type 7: กล่องเบนโตะ : Four Corner Beers Tray with Lid
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, dust, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I: glue<=(l+dust)/2
N=1: w side = (1)*(l+dust)+1*(2*b+w)
N=2: w side = (2)*(l+dust)+2*(2*b+w)
N=3: w side = (4)*(l+dust)+3*(2*b+w)
N=n: w side = (n+1)*(l+dust)+n*(2*b+w)
Case II: glue>(l+dust)/2
N=1: w side = 2*(l+dust)+1*(w+2*b)+2*(0)*g
N=2: w side = 2*(l+dust)+2*(w+2*b)+2*(1)*g
N=3: w side = 2*(l+dust)+3*(w+2*b)+2*(2)*g
N=n: w side = 2*(l+dust)+n*(w+2*b)+2*(n-1)*g
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 24
Template Type 7: กล่องเบนโตะ : Four Corner Beers Tray with Lid
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I:
N=1: l side = 1*(2*d+2*b+3*l)
N=2: l side = 2*(2*d+2*b+3*l)
N=3: l side = 3*(2*d+2*b+3*l)
N=n: l side = n*(2*d+2*b+3*l)
W SIDE
L SIDE
Parameter: d, l, n, b
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 25
Template Type 8: กล่องทรงจั่ว : Gable Top with Auto Bottom***(review)
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, t, n, b, ol
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side**
Case I:
N=1: w side = 1*(t+2*d+2*b)+1*w/2+(1)*(ol)
N=2: w side = 2*(t+2*d+2*b)+2*w/2+(0)*(ol)
N=3: w side = 3*(t+2*d+2*b)+3*w/2+(1)*(ol)
N=n: w side = n*(t+2*d+2*b)+n*w/2+(n%2)*(ol)
ol
Tuck flap
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 26
Template Type 8: กล่องทรงจั่ว : Gable Top with Auto Bottom
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I: กรณี n ของ w side =1
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, n, b, g
ol
Tuck flap
Case II: กรณี n ของ w side >1
N=1: l side = 2*1*(w+l+b)+(2)*g
N=2: l side = 2*2*(w+l+b)+(3)*g
N=3: l side = 2*3*(w+l+b)+(4)*g
N=n: l side = 2*n*(w+l+b)+(n+1)*g
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 27
Template Type 9: ปลอกกล่อง : Sleeve
W SIDE
L SIDE
Parameter: d, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I:
N=1: w side = 1*(d+2*b)
N=2: w side = 2*(d+2*b))
N=3: w side = 3*(d+2*b)
N=n: w side = n*(d+2*b)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 28
Template Type 9: ปลอกกล่อง : Sleeve
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I:
N=1: l side = 1*(2*(w+l+b)+g)
N=2: l side = 2*(2*(w+l+b)+g)
N=3: l side = 3*(2*(w+l+b)+g)
N=n: l side = n*(2*(w+l+b)+g)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 29
Template Type 10: กล่องทรงหมอน : Pillow Box
W SIDE
L SIDE
Parameter: l, d, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I:
N=1: w side = 1*(l+d+2*b)
N=2: w side = 2*(l+d+2*b)
N=3: w side = 3*(l+d+2*b)
N=n: w side = n*(l+d+2*b)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 30
Template Type 10: กล่องทรงหมอน : Pillow Box
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I:
N=1: l side = 1*(2*w+2*b+g)
N=2: l side = 2*(2*w+2*b+g)
N=3: l side = 3*(2*w+2*b+g)
N=n: l side = n*(2*w+2*b+g)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 31
Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบทากาว : Seal End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, d, n, b
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
W side
Case I:
N=1: w side = 1*(d+2*w+2*b)
N=2: w side = 2*(d+2*w+2*b)
N=3: w side = 3*(d+2*w+2*b)
N=n: w side = n*(d+2*w+2*b)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 32
Template Type 11: กล่องฝาปิดแบบทากาว : Seal End
W SIDE
L SIDE
Parameter: w, l, b, n, g
L side
* : คูณ, / :หาร, N: จำนวนชิ้นงาน
Case I:
N=1: l side = 1 *(2*(b+w+l)+g)
N=2: l side = 2 *(2*(b+w+l)+g)
N=3: l side = 3*(2*(b+w+l)+g)
N=n: l side = n*(2*(b+w+l)+g)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 33
Straight
Overlap
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 34
After ups = Roundup(Qty/Ups)
Waste เทียบตาราง waste จาก db โดยใช้ After ups
After Waste = After ups + Waste
Sig = 1 (งาน Packaging = 1 เสมอ)
Paper Print = After Waste * Sig
Split = Rounddown(Paper size(W)/Lay size(W)) * Rounddown(Paper size(L)/Lay size(L))
Paper Qty = Paper Print / Split
Paper Net = Roundup(Paper qty) เต็มร้อย Tons = Paper Size * gsm * Paper Net
การคิดจำนวนของเสีย (Waste), จำนวนกระดาษ
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 35
การคิดราคากระดาษ
Case 1: คิดราคาจากกระดาษม้วน
Unit price (B/kg) = paper cost(B/kg) x %mark-up x %ค่าตัดกระดาษม้วน
Unit price (B/sheet) = paper size(sqin) x paper gram x Unit price(B/kg) /1,550,000
Case 2: คิดราคาจากกระดาษแผ่น
Unit price (B/sheet) = paper cost(B/sheet) x %mark-up
Price = Qty (Paper Net) x Unit price(B/sheet)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 36
การคิดราคาเพลท
แยกคิด Outside, Inside
ประเภทพิมพ์ : Offset
Unit Price = จำนวนสีที่พิมพ์ x จำนวนยก x ราคาเพลท/สี (800 B/color)
Price = Qty (1 Plate) x Unit Price
ประเภทพิมพ์ : Flexo
Unit Price = 5.4 *1.1(เพิ่ม 10%) (THB/sqin) * Flexo size (in2)
Qty = ups * (จำนวนสี)
Price = Qty * Unit Price
*** ตั้ง Price ขั้นต่ำไว้ที่ 50 บาท
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 37
การคิดราคาพิมพ์
แยกคิด Outside, Inside
ประเภทพิมพ์: Offset
ค่าพิมพ์ เทียบจากตารางราคา โดยใช้คอลัมน์ ค่าพิมพ์, After ups,
ประเภทพิมพ์: Flexo
ค่าพิมพ์ เทียบจากตารางราคา โดยใช้คอลัมน์ ค่าพิมพ์, After ups,
ตอนนี้ยอดเท่าไหร่ ก็ 1 บาท/ใบพิมพ์ (After ups)
Ink Factor = 1
Unit price = ink factor * ค่าพิมพ์ * จำนวนสี * ยก
Qty = 1
Price = Qty * Unit Price
การเลือกคอลัมน์ ค่าพิมพ์
Offset
1-2 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_1col
3-4 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_3col
>=5 สี จะเทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_5col
Flexo
เทียบค่าพิมพ์คอลัมน์ print_flexo
ค่า Ink factor
หมึกธรรมดา: ink factor = 1
หมึก UV: ink factor = 4
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 38
การคิดราคาเคลือบ
เคลือบ: B-PACK
Coating rate เทียบจากตารางราคา ใช้ ขนาด open size, ชนิดสารเคลือบ
Unit price = coating price * จำนวนด้านที่เคลือบ
เคลือบ: อื่นๆ
Coating rate เทียบตารางจาก db ตามชนิดเคลือบ
Unit price = ups factor * coating size * coating rate * จำนวนด้านที่เคลือบ
Qty = Paper Print
Price = Qty * Unit price
กรณีเคลือบ UV เว้นลิ้น (UV_GAP) และ Spot waterbase จะมี cost ผ้ายางเพิ่มในส่วนของ material 3,000 บาท
เคลือบทั่วไป
Coating Size = ใช้ layout size
Ups factor = 1
เคลือบ Spot UV (S-UV)
Coating Size = Input size from user
Ups factor = ups
ถ้า หน่วยของราคาขั้นต่ำเป็น ‘sheet’ ให้เทียบ unit price ถ้าน้อยกว่า min price => unit price = min price
ถ้า หน่วยของราคาขั้นต่ำเป็น ‘price’ ให้เทียบ price(qty x unit price) ถ้าน้อยกว่า min price => price = min price
(ดูหน่วยจาก database)
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 39
การคิดราคา Foil Stamp
ค่า Block
ค่า Block: Unit price = block size x block price rate (cost table)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 70 B/block) unit price = min cost
ค่า ยิงฟิล์ม: Unit price = block size x เรทยิงฟิล์ม(Default: 1.25 B/sqin)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 120 B/block) unit price = min cost
Unit Price = Unit Price ค่า Block + Unit Price ค่ายิงฟิล์ม
Price= Qty (จำนวน ups) x Unit Price
ค่าม้วน Foil
จำนวนที่ทำได้ต่อ 1 ม้วน = (หน้ากว้างม้วน/(ความกว้าง foil stamp + (2 x ระยะเผื่อด้านกว้าง(0.5 inch))) x (ความยาวม้วน/(ความยาว foil stamp) + ระยะเผื่อด้านยาว 1 inch)
Unit Price = ราคา/ม้วน/ จำนวนที่ทำได้/ม้วน
Price = Qty(จำนวนยอดงาน) x Unit Price
ค่า Foil stamp (labor)
Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table
Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups
Price = Qty (จำนวนยอดงาน) x Unit Price
ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost
Block size = foil stamp size
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 40
การคิดราคา Bossing (Emboss/Deboss)
ค่า Block
ค่า Block: Unit price = block size x block price rate (cost table)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 70 B/block) unit price = min cost
//ในระบบไม่มี
ค่า ยิงฟิล์ม: Unit price = block size x เรทยิงฟิล์ม(Default: 1.25 B/sqin)
ถ้า น้อยกว่า min cost (Default: 120 B/block) unit price = min cost
Unit Price = Unit Price ค่า Block + Unit Price ค่ายิงฟิล์ม
Price= Qty (จำนวน ups) x Unit Price
ค่า bossing (ค่าแรง)
Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table
Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups
Price = Qty (ยอดงาน) x Unit Price (B/ตัว)
ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost
Block size = bossing size
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 41
การคิดราคา Assembly (ติดกาว)
เช็ค Assembly type ว่าเป็นประเภทไหน จาก open size เทียบ database
Unit price = เทียบจาก database โดยใช้ Assembly Type * Assembly Factor
Qty = จำนวนชิ้นงาน
Price = Unit Price * Qty
ถ้า Price น้อยกว่า min price ให้ price = min price
Assembly Factor
จุดติดกาว = 1, Assembly Factor = 1
จุดติดกาว = 2, Assembly Factor = 1.5
จุดติดกาว = 3, Assembly Factor = 1.75
จุดติดกาว = 4, Assembly Factor = 1.9
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 42
การคิดราคา Die-cut
ค่า Block
Unit price = Block rate * Factor
Price = Qty (1) x Unit Price
ค่าแรง (Labor)
Unit Price(B/sheet) = ใช้ จำนวน after ups เทียบ cost table
Unit Price(B/ตัว) = Unit Price(B/sheet) / ups * Factor
Price = Qty (ยอดงาน) x Unit Price
ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost
Block rate
งานใหม่เทียบ database โดยใช้ Laysize
งาน reprint คิดที่ 500 B
Factor
ถ้ามีการเคลือบ OPP Window, factor = 2
ถ้าไม่มีการเคลือบ OPP Window, factor = 1
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 43
การคิดราคา Corrugated Board
Corrugated Size => 2 Case
Case 1: Component: paper + corrugated => Corrugated Size = Layout Size – 0.375 in (each size)
Case 2: Component: corrugated only => Corrugated Size = Layout Size
Unit Price (B/sqin) = Unit price(B/sqft) จาก cost table x %markup (1.05 //14072023) /144
Unit Price(B/sheet) = Unit Price (B/sqin) x Corrugated Size (sqin)
Price= Qty (after ups + corrugated waste table) * unit price
การคิดราคา การประกบลูกฟูก
Qty = after ups + waste of corrugated board (เทียบจากตารางใน database)
Unit price = Corrugated size * เรทติดกาว (Default rate = 0.0019 B/sqinch)
Price = Qty * Unit Price
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 44
การคิดราคา ค่าแกะ (Chip)
Unit Price = ใช้ จำนวนยอด เทียบ cost table
Price = Qty (จำนวนยอดทั้งหมด) x Unit Price
ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost
การคิดราคา Inspection
Unit Price = ใช้ จำนวนยอด เทียบ cost table
Price = Qty (จำนวนยอดทั้งหมด) x Unit Price
ถ้า Price น้อยกว่า min cost => Price = min cost
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 45
การคิดราคา Delivery
Gross weight = gross weight (น้ำหนักต่อแพ็ค)
Unit Price = (Delivery rate (Default: 1,500 B/ton) x gross weight /1,000)
Qty = จำนวน pack
Price = Qty x Unit Price
ถ้า Price น้อยกว่า min cost (Default: 1,500 THB) => Price = min cost
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 46
การคิดราคา สีพิเศษ
Qty = roundup(1.05 * layout size * after waste * Filling percent / factor)
Unit price เทียบกับ database ด้วยชนิดหมึก
Price = Qty * Unit Price
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 47
Packing
รูปแบบการ Packing ที่โปรแกรมคิดราคาได้
P, K
P, C
P, K, C
P, K, C, Pallet
K
C
K, C
C, Pallet
K, Pallet
Pallet
P – Paperband
K – Kraftwrap
C – Carton
Pallet – Pallet
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 48
Concept การคิดราคา Paperband
กรณี paperband + kraftwrap, paperband + kraftwrap + carton
เช็คถ้า จำนวนชิ้นงาน / kraftwrap < จำนวนชิ้นงาน / paperband
set จำนวนชิ้นงาน / paperband = จำนวนชิ้นงาน / kraftwrap
หาจำนวน stack paperband
หาจำนวน paper band ( ที่ต้องใช้ในการคาดชิ้นงาน)
คิด cost paperband/stack [ข้อมูล paperband แต่ละชนิดอยู่ใน default.js]
Qty = จำนวน stack paperband
Unit price = ค่า wrap (0.5 THB/stack) + ค่า paperband/stack
Price = Qty * Unit Price
กรณี paperband + carton
เช็คเงื่อนไขเหมือน kraft wrap แต่เปลี่ยนไปเป็นจำนวนชิ้นงาน/carton
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 49
Concept การคิดราคา Kraftwrap
user input ข้อมูล จำนวนที่แพ็คลง Kraftwrap
หาจำนวนชิ้นงานต่อ Kraftwrap
(โปรแกรมจะคำนวณเป็น default เงื่อนไขจาก น้ำหนักต่อแพ็คไม่เกิน 5 kg และความสูงไม่เกินขนาดที่กำหนดไว้ออกมาให้ แต่ user สามารถใส่จำนวนที่ต้องการเองได้เช่นกัน
คำนวณ kraftwrap size จากจำนวนชิ้นงานต่อแพ็ค
Qty = Roundup(จำนวนชิ้นงานทั้งหมด/จำนวนชิ้นงานต่อ Kraftwrap)
Unit Price = 5 THB/Pack (ตอนนี้ เป็นค่า fixed ไว้)
Price = Qty * Unit Price
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 50
Concept การคิดราคา Carton
ครั้งแรกโปรแกรมจะคำนวณ Carton size ให้โดยเงื่อนไขเรื่องขนาดที่กำหนดไว้ และน้ำหนักของกล่อง (Net weight) ไม่เกิน 15 kg
Gross weight = Net weight + 1 kg
User สามารถ input carton size เองได้ แล้วโปรแกรมจะคำนวณ จำนวนชิ้นงานต่อ Carton
Qty = Roundup(จำนวนชิ้นงานทั้งหมด/ จำนวนชิ้นงานต่อ Carton
Unit Price = ค่า Pack (fixed ไว้ที่ 1 THB/Carton) + ค่ากระดาษลูกฟูก / Carton
Price = Qty * Unit Price
ค่ากระดาษลูกฟูก / Carton
ราคา unit price/พื้นที่ ของแต่ละชนิด (Database) * พื้นที่ที่ใช้
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd
23.99 = 1 + [((27.41*59.80)/144)*2.02]

## Slide 51
Concept การคิดราคา Pallet
นำ packaging size ที่อยู่นอกสุดมาคิดตอนวางลง Pallet จะได้จำนวนชิ้นงานต่อ Pallet
เงื่อนไขการวางลง pallet จะมีเรื่องของน้ำหนัก ความสูง
Qty = Roundup(จำนวนชิ้นงานทั้งหมด/ จำนวนชิ้นงานต่อ Pallet)
Unit Price = แยกตามการขนส่ง
Price = Qty * Unit Price
Unit price
ในประเทศ 400 THB/Pallet
ต่างประเทศ 700 THB/Pallet
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 52
การคิดราคา Delivery
คิดจากน้ำหนักจาก Gross weight ต่อแพ็ค
Qty = จำนวน pack
Unit Price = Gross weight/ 1000 * 1500 (THB/pack)
Price = Qty * Unit Price
ราคา Delivery = 1500 THB/Ton
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd

## Slide 53
ที่อยู่ back-end
\\192.168.5.25\www\estimate_packaging\controllers\estimate
\\192.168.5.25\www\estimate_packaging\model\estimate
Link Estimate Packaging
MI: RFQ List
Department of Engineer Sirivatana interprint public co.,ltd